## Slide 1: Vezetékes és vezeték nélküli átviteli közegek
Készítette: Mihó André, Terdik Zalán, Török Péter

## Slide 2: Átviteli sajátosságok
Minden átviteli közegnek megvannak a saját jellemzői:
sávszélessége,
késleltetése,
kiépítés ára,
üzemeltetés költségei,
lehallgathatóság.

## Slide 3
Alapvetően digitális jelátvitelre használják.
Eredetileg telefonbeszélgetésekre tervezték, ezért a sávszélesség kb. 0-4 kHz volt.
Maximális adatátviteli sebessége 10 Mb/s 1 km-es távolságon belül.
Leggyakrabban helyi számítógép-hálózatokban alkalmazzák.
Az Ethernet hálózatokban két típusa ismert: vékony (10Base2) és vastag (10Base5) koaxiális kábel.
Szélessávú koaxiális kábel:
Analóg átvitelre használják, különösen televíziós jelek átvitelére.
Nagyobb sávszélességet kínál az adatok továbbításához.
Először a televíziós rendszerekhez alkalmazták.
Alkalmas nagyobb távolságok áthidalására.
Csatlakozások kialakításához vámpírcsatlakozókat használnak.

## Slide 4: Csavart érpár (UTP,STP)
Az Unshielded Twisted Pair (UTP) egy árnyékolatlan, csavart érpáras hálózati kábeltípus a számítástechnikában.
A kifejezés magyar jelentése árnyékolatlan csavart érpár. A csavart érpáras vezetékeket Alexander Graham Bell találta fel 1881-ben.
A csavart, vagy más néven sodrott érpár (UTP) két szigetelt, egymásra spirálisan felcsavart rézvezeték.
Ha ezt a sodrott ér párat kívülről egy árnyékoló fémszövet burokkal is körbevesszük, akkor árnyékolt sodrott érpárról (STP) beszélünk.

## Slide 5: Csavart érpár (UTP,STP)
A csavarás a két ér egymásra hatását küszöböli ki, jelkisugárzás nem lép fel.
Az épületekben lévő telefon hálózatoknál is csavart érpárokat használnak.
A felhasználásuk számítógép-hálózatoknál is ebből a tényből indult ki: ezek a vezetékek már rendelkezésre állnak, nem kell új vezetékeket kihúzni a munkahelyekhez.

## Slide 6: Csavarás
A csavarás az elektromágneses jelkisugárzást csökkenti le azzal, hogy két vezeték egymásra csavarása miatt egymás elektromágneses terét közömbösítik.
Általában több csavart érpárt fognak össze közös védőburkolatban.

## Slide 7: Csavarás
A sodrás azt is biztosítja, hogy a szomszédos vezeték-
párok jelei ne hassanak egymásra (ne legyen áthallás).
Minden érpár eltérő számú csavarást tartalmaz méterenként.
A kategóriák közötti legfontosabb különbség a csavarás sűrűsége.
Minél sűrűbb a csavarás, annál nagyobb adatátviteli sebesség érhető
el vele.

## Slide 8: CAT5e UTP kábel jellemzői:
Maximum átviteli sebessége 1000Mb/s
Maximális kábel hossza 100m
Kommunikáció 100MHz-en történik

## Slide 9: CAT6 UTP kábel jellemzői:
Maximális átviteli sebessége 55m-ig 10Gb/s 55-100m között pedig 1Gb/s
Maximális kábel hossza 100m
Kommunikáció 250MHz-en történik

## Slide 10: CAT6a UTP kábel jellemzői:
Maximum átviteli sebessége 10Gb/s
Maximális kábel hossza 100m
Kommunikáció 500MHz-en történik

## Slide 11: CAT7 UTP kábel jellemzői:
Maximum átviteli sebessége 10Gb/s
Maximális kábel hossza 100m
Kommunikáció 600MHz-en(CAT7A 1000MHz) történik

## Slide 12: CAT8 UTP kábel jellemzői:
Maximum átviteli sebessége 40Gb/s
Maximális kábel hossza 30m
Kommunikáció 1600-2000MHz-en történ

## Slide 13: Típusai
Egyeneskötésű (link):
PC-Switch/HUB
PC-Router
Keresztkötésű (cross-link):
Router-Switch/HUB
PC-PC
Switch-Switch

## Slide 14: Kategóriák
1. kategória: hangminőség (telefon vonalak),
2. kategória: 4 Mbit/s -os adatvonalak (Local Talk),
3. kategória: 10 Mbit/s -os adatvonalak (Ethernet),
4. kategória: 20 Mbit/s -os adatvonalak (16 Mbit/s Token Ring),
5. kategória: 100 Mbit/s -os adatvonalak (Fast Ethernet),
5e. kategória: 1 GBit/s,
6. kategória: nagyobb, mint 1 GBit/s,
7. kategória: nagyobb, mint 1 GBit/s.

## Slide 15: STP
Az STP nehezebb és nehezebb gyártani, de nagymértékben javíthatja a jelátviteli sebességet egy adott átviteli sémában.
A csavarás a mágnesesen indukált mezők és áramok törlését biztosítja egy pár vezetőn.
Különböző minőségű rézkábelek állnak rendelkezésre, az 5. fokozat pedig a legjobb és legdrágább.

## Slide 16: Üvegszálas kábel (Optikai kábel)
Legelső optikai kábel: 1988. december 15 --> USA és Európai közötti átviteli kapacitás
A kábel másik különlegessége az volt, hogy Európában két végpontja volt, az egyik Nagy-Britanniában, a másik Franciaországban.
Rekord: 40 km, A teszt során 178 Tbit/s-os, azaz 178 millió Mb/s-os adatátviteli sávszélességet étek el

## Slide 17: Infravörös átvitel
Jellemzők:
Az infravörös átvitel az infravörös (IR) sugárzást használja az adatok vagy jelzések vezeték nélküli átvitelére.
Az IR sugárzás elektromágneses spektrumának láthatatlan tartományában található.
Az IR sugárzás hőenergiaként ismert és kis hullámhosszú fotonokból áll.
Az infravörös spektrumban nagy sávszélesség áll rendelkezésre, de a szóródás miatt az átviteli sebesség általában kb. 1 Mbit/s nagyságrendű.
Az IR átvitel távolsága korlátozott, általában legfeljebb 10-12 méter.
Az IR hullámok nem képesek áthaladni falakon, ezért nincs interferencia a szomszédos szobák vagy épületek eszközeivel.
Az infravörös rendszerek lehallgatási biztonsága jobb, mivel nem terjednek át a falakon.
Az infravörös átvitelhez nincs szükség külön engedélyre az ISM-sávokon kívül üzemelő rádiós rendszerekkel ellentétben.
Alkalmazások:
Notebook-ok, asztali PC-k, kézi számítógépek és mobil kommunikációs eszközök közötti összeköttetés biztosítása.
Nyomtatók vezeték nélküli csatlakoztatása.
Mobil telefonok, személyhívók és modemek infravörös adatátviteli lehetősége.
Digitális fényképezőgépek és kamerák infravörös adatkapcsolata.
LAN (Local Area Network) eszközök közötti kommunikáció.
Orvosi és ipari berendezések vezeték nélküli adatátvitelére való alkalmazás.
Szórakoztató elektronikai termékek, például távirányítók, órák, stb.

## Slide 18: STP
Az STP kábelek árnyékolva vannak, míg az UTP kábelek árnyékolatlanok
Az STP kábelek jobban ellenállnak az interferenciának és zajnak, mint az UTP kábelek
Az STP kábelek jobban használják a sávszélességet az UTP kábelekhez képest
Az STP kábel több méterre kerül az UTP kábelekhez képest
Az STP-kábelek az UTP-kábelekhez képest egy méterre nehezebbek
Az UTP-kábelek gyakrabban fordulnak elő a SOHO-hálózatokban, míg az STP-t több high-end alkalmazásban használják.

## Slide 19: FTP
A kábeljellemzők javításának érdekében a sodrott érpárat kívülről árnyékolással is ellátva, fémfóliával, vagy fémszövet burokkal is körbe véve, árnyékolt sodrott érpárról (Shielded Twisted Pair = STP) beszélünk.
Az FTP kábelek a vezetékeket körülvevő árnyékoló fóliáról kapták a nevüket.

## Slide 20: FTP, Felépítése, Alkalmazása
szigetelt, szabványos színkóddal ellátott vezető-erek
alumíniumfólia közös szigetelő köpeny, az árnyékoló fólia vezető ere.
általánosan alkalmazott típus.
Az árnyékolás nyújtotta előnyök széles körben alkalmassá teszik alkalmazását, megbízható, jó zavarvédelemmel rendelkező hálózatok kialakításához.

## Slide 21: Lézeres adatátvitel